## Slide 1
Инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ монолитных интегральных схем
Демо-версия экзамена по ПС № 21

## Slide 2
Пример 1.
Разработайте схемотехническую модель функционального узла МИС СВЧ средствами САПР Keysight Advanced Design System, учитывая топологические особенности реализации базовых элементов технологического процесса.
Наименование параметра, единица измерения | Значение | 
 | не менее | не более
Нижняя рабочая частота, ГГц | – | 8
Верхняя рабочая частота, ГГц | 12 | –
Коэффициент усиления, дБ | 8 | –
Коэффициент шума, дБ | – | 1,5
КСВн входа, раз | – | 1,5
Напряжение питания, В | – | 5
Ток потребления, мА | – | 40
Таблица. Электрические параметры входного каскада МИС МШУ

## Slide 3
Пример 2.
Разработайте схемотехническую модель функционального узла МИС СВЧ средствами САПР AWR Microwave Office, учитывая топологические особенности реализации базовых элементов технологического процесса.
Наименование параметра, единица измерения | Значение | 
 | не менее | не более
Нижняя рабочая частота, ГГц | – | 8
Верхняя рабочая частота, ГГц | 12 | –
Вносимый фазовый сдвиг, град | 90 | 
Абсолютная ошибка вносимого фазового сдвига, град | – | 5
Коэффициент передачи, дБ | минус 4 | –
Паразитная амплитудная конверсия, дБ | – | 0,5
КСВн входа/выхода, раз | – | 1,3
Таблица. электрические параметры МИС одноразрядного фазовращателя

## Slide 4
Пример 3.
Определите перечень технологического, контрольного и измерительного оборудования, необходимого для экспериментального определения всех электрических параметров МИС СВЧ, заданных в технических требованиях. Разработайте функциональную схему измерительного стенда, укажите требуемое количество вариантов конфигураций для определения всех электрических параметров МИС СВЧ.
Наименование параметра, единица измерения | Значение | 
 | не менее | не более
Нижняя рабочая частота, ГГц | – | 8
Верхняя рабочая частота, ГГц | 12 | –
Коэффициент усиления, дБ | 8 | –
Коэффициент шума, дБ | – | 1,5
КСВн входа, раз | – | 1,5
Напряжение питания, В | – | 5
Ток потребления, мА | – | 40
Таблица. Электрические параметры входного каскада МИС МШУ
В приложении к заданию находится примерный список доступного оборудования

## Slide 5
Пример 4.
Определите перечень технологического, контрольного и измерительного оборудования, необходимого для экспериментального определения всех электрических параметров МИС СВЧ, заданных в технических требованиях. Разработайте функциональную схему измерительного стенда, укажите требуемое количество вариантов конфигураций для определения всех электрических параметров МИС СВЧ.
Наименование параметра, единица измерения | Значение | 
 | не менее | не более
Нижняя рабочая частота, ГГц | – | 8
Верхняя рабочая частота, ГГц | 12 | –
Вносимый фазовый сдвиг, град | 90 | 
Абсолютная ошибка вносимого фазового сдвига, град | – | 5
Коэффициент передачи, дБ | минус 4 | –
Паразитная амплитудная конверсия, дБ | – | 0,5
КСВн входа/выхода, раз | – | 1,3
Таблица. электрические параметры МИС одноразрядного фазовращателя
В приложении к заданию находится примерный список доступного оборудования

## Slide 6
Необходимые инструменты для прохождения экзаменов
Предоставление доступа соискателя к САПР c библиотеками элементов (указанному в задание, NIAWR или Keysight ADS)
Предоставление списка измерительных приборов, необходимых для построения стенда, с подробной документацией на каждое устройство.