## Slide 1
Инженер в области проектирования и сопровождения
интегральных схем и систем на кристалле
Демо-версия экзамена
Профессиональный стандарт № 85

## Slide 2: Профессиональные компетенции (ПК).
ПК5. Разработка аналоговой части интегральной схемы или системы на кристалле
ПК4. Разработка топологического описания на основе полученного списка цепей с учетом набора ограничений
ПК3. Синтез логической схемы в базисе выбранной технологической библиотеки на основе заданных временных и физических ограничений с использованием средств
автоматизированного проектирования
ПК2. Разработка синтезепригодного описания уровня регистровых передач
На профессиональном экзамене будет проводится оценка проводится по одной из ниже указанных компетенций (знания, навыки, умения):
ПК1. Разработка функционального описания и технического задания на систему на кристалле (СнК)
Профессиональная квалификация: Инженер по проектированию и сопровождению интегральных схем и систем на кристалле (7 уровень квалификации)

## Slide 3: ПК1. Разработка функционального описания и технического задания на систему на кристалле (СнК)
Время экзамена: 4 часа
4 варианта (доступно на текущий момент 2):
SystemVerilog редакции IEEE 1800-2012. САПР Cadence: пакет INCISIVE, MMSIM.
VHDL версии IEEE Std 1076-2008 (или ГОСТ Р 50754-95). САПР Cadence: пакет INCISIVE, MMSIM.
SystemVerilog редакции IEEE 1800-2012. САПР Cadence: САПР Synopsys: пакет System Studio, System Studio Libraries.
VHDL версии IEEE Std 1076-2008 (или ГОСТ Р 50754-95). САПР Synopsys: пакет System Studio, System Studio Libraries.
Задание: Разработать поведенческое описание проекта Системы на кристалле согласно требованиям технического задания. Выполнить поведенческое моделирование разработанного описания с использование средств САПР. Оценить синтезопригодность разработанного описания.
Технологические библиотеки:
Mikron CMOSF8 0.18 um/ Mikron HCMOS8 0.18 um.
gpdk180 0.18 um (по запросу).

## Slide 4: ПК2. Разработка синтезепригодного описания уровня регистровых передач
Время экзамена: 4 часа
4 варианта (доступно на текущий момент 2):
Verilog редакции не ниже IEEE Standard 1364-2005. САПР Cadence: пакеты INCISIVE, MMSIM.
VHDL редакции не ниже IEEE Std 1076-2008. САПР Synopsys: пакет DC Compiler, семейство Astro.
Verilog редакции не ниже IEEE Standard 1364-2005. САПР Synopsys: пакет DC Compiler, семейство Astro.
VHDL редакции не ниже IEEE Std 1076-2008. САПР Cadence: пакеты INCISIVE, MMSIM.
Задание: Разработать синтезопригодное описание заданного цифрового устройства. Выполнить процедуру синтеза разработанного описания. Провести моделирование синтезированного списка соединений. Оценить синтезопригодность разработанного описания.
Технологические библиотеки:
Mikron CMOSF8 0.18 um/ Mikron HCMOS8 0.18 um.
gpdk180 0.18 um (по запросу).

## Slide 5: ПК3. Синтез логической схемы в базисе выбранной технологической библиотеки на основе заданных временных и физических ограничений с использованием средств автоматизированного проектирования
Время экзамена: 4 часа
4 варианта (доступно на текущий момент 2):
VHDL. САПР Cadence: пакеты INCISIVE, MMSIM, EDI.
Verilog. САПР Cadence: пакеты INCISIVE, MMSIM, EDI.
VHDL. САПР Synopsys: пакеты VSC, DC Compiler.
Verilog. САПР Synopsys: пакеты VCS, DC Compiler.
Задание: Изучить техническое задание на цифровую функцию и технические характеристики цифрового устройства. Выбрать для выполнения задания одну функцию. Идентифицировать поведенческое описание выбранного цифрового устройства. Провести моделирование поведенческого описания. Выполнить процедуру синтеза поведенческого описания. Оценить работоспособность синтезированного вентильного описания.
Технологические библиотеки:
Mikron HCMOS10 0.09 um.
gpdk090 0.09 um (по запросу).

## Slide 6: ПК4. Разработка топологического описания на основе полученного списка цепей с учетом набора ограничений
Время экзамена: 4 часа
3 варианта (доступен на текущий момент 1): :
САПР Cadence: пакеты IС, EDI.
САПР Synopsys: пакеты Galaxy Design Platform, IC Copliler.
САПР MentorGraphics: пакеты RealTime Designer, Calibre.
Задание: Изучить списки соединений и функциональное описание цифрового блока. Ознакомиться с техническим заданием на синтез топологического описания цифрового блока. Предложить вариант размещения цифровых блоков проекта на макете кристалла. Разработать корректный топологический чертеж цифрового блока с использованием средств автоматизации и требований ТЗ. Разработать топологическое описание (физический прототип) электронного блока, представленного в виде заданного списка соединений. Оценить уровень потребляемой кристаллом мощности.
Технологические библиотеки:
Mikron CMOSF8 0.18 um/ Mikron HCMOS8 0.18 um.
gpdk180 0.18 um (по запросу).

## Slide 7: ПК5. Разработка аналоговой части интегральной схемы или системы на кристалле
Время экзамена: 4 часа
4 варианта (доступно на текущий момент 2):
Биполярные транзисторы. САПР Cadence: пакеты IС.
Биполярные транзисторы. САПР Synopsys: семейство Astro.
МОП транзисторы. САПР Cadence: пакеты IС.
МОП транзисторы. САПР Synopsys: семейство Astro.
Задание: Изучить техническое задание на разработку аналогового блока, реализующего функцию дифференциального усиления с динамической нагрузкой, выполненного на биполярных/КМОП транзисторах, с подстройкой коэффициента усиления. Выполнить необходимые оценочные расчеты. Предложить вариант работоспособного поведенческого описания аналогового блока. Предложить принципиальную электрическую схему. Установить начальные численные значения параметров компонентов блока. Выполнить расчет необходимых характеристик. Спроектировать топологический чертеж аналогового блока. Сделать вывод об устойчивости параметров блока. Выполнить проектирование и моделирование характеристик устройства.
Технологические библиотеки:
Mikron CMOSF8 0.18 um/ Mikron HCMOS8 0.18 um.
gpdk180 0.18 um (по запросу).

## Slide 8
Спасибо за внимание