## Slide 1
Демо-версия профессионального экзамена по ПС № 545 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур»

## Slide 2
Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации)
Положения профессионального стандарта в составе профессиональной квалификации, на соответствие которым оценивается квалификация соискателя : А/01.5 , А/04.5 «Назначение, устройство и принцип действия используемого оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур. А/02.5 «Основные методы измерений параметров наноматериалов и наноструктур. А/03.5 «Методы статистической обработки данных и основы теории вероятности» Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации) принимается при общем количестве набранных соискателем баллов более 44. При условии, что в процессе выполнения практического задания ТФ сформирована и общее количество набранных баллов за практическую часть экзамена составляет более 2 баллов.

## Slide 3
«Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации)
Примеры заданий соответствующие трудовым функциям для теоретического этапа задания 1.Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: с какой целью в современных автоматизированных четырехзондовых установках измерения поверхностного сопротивления слоев кремния используют метод самокомпенсации геометрических эффектов? 2. Используя способ когерентной выборки сигнала, укажите, какова должна быть полоса рабочих частот измерительной системы fs , если: T- период измеряемого гармонического сигнала, n- целое число существенно большее 1,  - существенно меньше T. Выберите из представленных ниже правильный вариант ответа.. 3. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: укажите верную формулу расчета передаточной характеристики узкополосного фильтра. Количество заданий с выбором ответа: 60; Максимально допустимое время выполнения задания: 2 часа

## Slide 4
Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации)
Примеры заданий соответствующие трудовым функциям для практического этапа задания Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях: задание на выполнение трудовых функций в реальных условиях. условия выполнения задания: итоговый отчет о работе; место выполнения задания: лабораторный кабинет; критерии оценки: -Запуск и проверка работоспособности измерительного стенда. -Определение удельного сопротивления пластин, концентрации примеси и подвижности носителей зарядов. -Составлен отчёт о проделанной работе, который содержит следующее: 1)блок-схему макета измерительной установки и методику измерений. 2)отпечатанные на принтере результаты измерений поверхностного сопротивления не менее, чем на четырех образцах. 3)перечисление возможных источников погрешности при измерении удельного сопротивления четырехзондовым методом. 1. Вариант 1 Определите удельное сопротивление пластин кремния n-типа проводимости, концентрацию донорной примеси и подвижность электронов 2. Вариант 2 Выполните аналогично Варианту 1, но все измерения проведите для пластин кремния p-типа проводимости, концентрация акцепторной примеси и подвижность дырок.

## Slide 5
«Техник по модификации свойств наноматериалов и наноструктур(5 уровень квалификации)
Положения профессионального стандарта в составе профессиональной квалификации, на соответствие которым оценивается квалификация соискателя : В/01.5 Подготовка наноматериалов и наноструктур к процессу модификации их свойств. В/02.5 Основные методы модификации свойств наноматериалов и наноструктур. В/03.5 Оформлять результаты измерений параметров модифицированных наноматериалов и наноструктур в соответствии с требованиями технической и нормативной документации В/04.5 Освоение новых методов повышения качества процесса модификации свойств наноматериалов и наноструктур в соответствии с технологической документацией. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Техник по модификации свойств наноматериалов и наноструктур» (5 уровень квалификации) принимается при общем количестве набранных соискателем баллов более 45. При условии, что в процессе выполнения практического задания ТФ сформирована и общее количество набранных баллов за практическую часть экзамена составляет более 3 баллов.

## Slide 6
Техник по модификации свойств наноматериалов и наноструктур
(5 уровень квалификации)
Примеры заданий соответствующие трудовым функциям 1. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: из каких составляющих состоит вакуумная система модулей нанотехнологического комплекса Нанофаб-100? 2 .Как изменится период осцилляций при изменении температуры источника Ga при эпитаксиальном росте GaN пленки? 3. Дайте определение технологии ионно-ассистируемого осаждения слоев – Ion Beam Assisted Deposition (IBAD). Впишите недостающие формулировки описания в бланк ответа. Бланк ответа Ионно-ассистируемое осаждение слоев (IBAD) – метод формирования _________________ слоистых структур, который сочетает _____________________________ с одновременным использованием другого физического метода нанесения слоев (магнетронное распыление, газофазное осаждение и др.) 4. Изменяя температуру подложки от 800 до 1000 С и при росте GaN-слоя получить изменение картины интерферометрии от времени. 5. Изменяя температуру подложки от 1000 до 800 С при росте GaN-слоя получить изменение картины интерферометрии от времени.

## Slide 7
Инженер по модернизации существующих и внедрению новых процессов измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур, (6 уровень квалификации)
Положения профессионального стандарта в составе профессиональной квалификации, на соответствие которым оценивается квалификация соискателя : С/01.6 Основные методы измерений параметров наноматериалов и наноструктур. С/02.6 Основные методы модификации свойств наноматериалов и наноструктур Внедрение и контроль качества новых процессов и оборудования для модификации свойств наноматериалов и наноструктур. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Инженер по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (6 уровень квалификации) принимается при общем количестве набранных соискателем баллов более 44. При условии, что в процессе выполнения практического задания ТФ сформирована и общее количество набранных баллов за практическую часть экзамена составляет более 2 баллов.

## Slide 8
Инженер по модернизации существующих и внедрению новых процессов измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур, (6 уровень квалификации)
Примеры заданий соответствующие трудовым функциям 1. Дайте определение коллиматору, используемому при рентгенооптических исследованиях материала, вписав недостающие формулировки в бланк ответа. Бланк ответа Коллиматор - устройство, предназначенное для пространственного ограничения и задания ____________________параметров пучка рентгеновского излучения с помощью системы ________________ и оптических блоков, формирующее нерасходящийся первичный пучок с малым поперечным сечением. 2. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: какой процесс отражает дрейф сканера в атомно-силовой микроскопии? 3. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: какие из представленных ниже схем отражают работу фильтров низких частот? 4. Используя представленный измерительный стенд (Источник 1) предложите методику определения по ВЧ ВФХ следующих электрофизических параметров МДП-структуры: Cmax=Ci – максимальная емкость МДП структуры, Cmin – минимальная емкость МДП структуры, Cfb – емкость плоских зон, di – толщина подзатворного диэлектрика, Ufb – напряжение плоских зон, NA, ND – концентрация электрически активной доночной или акцепторной примеси в приповерхностном слое полупроводника.

## Slide 9
«Руководитель подразделений по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур
(7 уровень квалификации)
Положения профессионального стандарта в составе профессиональной квалификации, на соответствие которым оценивается квалификация соискателя : D/01.5 Организация и контроль процессов измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур D /02.5 Разработка планов и графиков работ в подразделениях по измерениям параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур D /03.5 Руководство взаимодействием работников смежных подразделений и сторонних организаций D /04.5 Согласование и утверждение технических заданий на модернизацию и внедрение новых методов и оборудования для измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур Прохождения теоретического этапа профессионального экзамена определяется как сумма баллов, полученная соискателем за каждое теоретическое задание (максимально 60 баллов). Теоретический этап профессионального экзамена считается пройденным положительно при количестве набранных соискателем баллов - 42. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Руководитель подразделений по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур» (7 уровень квалификации).принимается при общем количестве набранных соискателем баллов более 45.

## Slide 10
«Руководитель подразделений по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур
(7 уровень квалификации)
Примеры заданий соответствующие трудовым функциям 1. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: чему равна минимальная мощность переключения инвертора, если он изготовлен на основе Si ( Считать: Ec=105В/см, перепад логических уровней ~ 1 В, время переключения ~ 1нс). Ответ выразить в нВт. 2. Дайте определение молекулярно-лучевой эпитаксии и выделите преимущества ее применения, вписав недостающие формулировки в бланк ответа. Бланк ответа Молекулярно-лучевая эпитаксия представляет собой усовершенствованную разновидность метода ________________________ напыления материалов в условиях сверхвысокого вакуума. Метод МЛЭ позволяет выращивать гетероструктуры заданной толщины с атомарно гладкими гетерограницами и с заданным _____________________ легирования. В установках МЛЭ имеется возможность исследовать качество плёнок «in-situ» (то есть прямо в ростовой камере во время роста). 3.Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: какое соотношение углов падающего (θ1) и отраженного (θ2) луча соответствует режиму измерения кривых качания образца при исследовании диффузного рассеяния рентгеновского излучения пленки? 4. Выберите из предложенного перечня правильный вариант ответа на вопрос: какой график отражает зависимость плотности состояний от энергии в квантовой проволоке? Задания для практического этапа профессионального экзамена: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях: Критерий оценки :Предложена измерительная методика; Проведена настройка и запуск измерительного стенда; Проведены измерения образцов; Составлен отчёт